项目名称：上海轨道交通2号线工程信号系统

项目编号： C5.7W119337

项目经理： 吕丰武 部门：上海项目管理部

日期： 2019年11月7日

审核页

| 拟制： | 张少波 | 日期： | 2019.11.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 包佳伟 | 日期： |  |
| 批准： | 吕丰武 | 日期： |  |

修订页

| 编号 | 章节名称 | 修订内容简述 | 修订日期 | 修订后版本号 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 创建全文 | 2019.11.06 | V0.0.1 | 张少波 |
| 2 |  | 根据评审意见修改 | 2019.11.07 | V0.0.2 | 张少波 |
| 3 |  | 升级为正式版 | 2019.11.07 | V1.0.0 | 张少波 |
| 4 |  |  |  |  |  |

目录

1	概述	4

1.1	目的	4

1.2	应用文档	4

1.3	缩写与定义	4

2	设计约束	4

3	总体描述	4

3.1	接口描述	4

3.2	物理结构及分工界面	4

3.3	IP地址分配及端口分配	5

3.4	热备冗余	6

3.5	物理层	6

3.6	数据链路层	7

3.7	网络层	7

3.8	传输层	7

3.9	应用层	7

4	MODBUS TCP/IP协议	7

4.1	协议概述	7

4.2	报文格式组成（标准MODBUS TCP/IP）	8

4.2.1	报文格式组成：	8

4.2.2	报头描述：	8

4.3	报文详述	9

4.3.1	功能码：0x04(读输入ATS寄存器)	9

4.3.2	功能码：0x04(读输入CIOS寄存器)	10

4.3.3	ATS寄存器分配	11

4.3.4	CIOS寄存器分配	15

4.4	异常处理	16

5	FTP协议	17

5.1	时间表格式定义	17

5.2	FTP上传的参数	18

6	测试	18

7	接口管理	19

7.1	接口会议	19

7.2	接口点表及联系方式	19

7.3	问题解决措施	19

- 概述

  - 目的

本文档是为了描述上海地铁2号线工程自动列车监控系统(ATS)和综合监控系统(CIOS)之间的接口关系。本文档主要由以下内容组成：

1、接口控制和接口数据传输格式

2、接口内容及接口内容的具体消息格式

  - 应用文档

| APP | Document | Reference |
| --- | --- | --- |
| [APP1] |  |  |

- 应用文档

  - 缩写与定义

| 缩写 Abbreviation | 中文 Chinese |
| --- | --- |
| CIOS | 综合监控系统 |
| ATS | 列车自动监控系统 |

- 缩写与定义

- 设计约束

ATS-CIOS接口必须具备足够容量以满足线路延伸的要求。

- 总体描述

  - 接口描述

ATS-CIOS接口是信号系统与综合监控系统之间的信息通道，ATS向CIOS提供列车位置信息、列车驾驶模式、列车阻塞信息、列车实际到发点、计划列车运行信息、实际列车运行信息、站台状态信息、列车车次信息，CIOS向ATS提供车站火灾信息（FAS）、风机信息（BAS）、触网供电信息。

SIG-CIOS接口如下图所示：

- SIG-CIOS 接口概览

  - 物理结构及分工界面

- ATS-CIOS系统连接方式

接口分界点在综合监控系统通信机柜；信号机柜到综合监控系统通信机柜的线缆在CIOS施工单位中采购和安装，ATS配合。

接口类型为100M以太网，接口形式为RJ45接口，接口采用基于TCP/IP  Modbus的开放协议。

图中虚线右方为ATS侧设备，虚线左方为CIOS综合监控系统侧设备。

ATS负责提供外网交换机的端口分配及IP地址表。

ATS负责ATS信息接口牵头，CIOS负责提供综合监控系统硬件及软件的设计和开发牵头。

CIOS负责协议测试规程，ATS负责现场测试规程。

  - IP地址分配及端口分配

控制中心：

| ATS FEP A | ATS FEP B | CIOS_FEPA | CIOS_FEPB |
| --- | --- | --- | --- |

- 控制中心IP地址表

TCP通信Socket连接：

- ATS-CIOS系统连接方式

如果图3所示，有两个socket连接。

其中一个是, ATS提供信息服务，提供列车信息等。ATS_FEP为TCP/IP Sever; CIOS为TCP/IP Client。

另一个是，CIOS提供信息服务，提供供电信息等。CIOS_FEP为TCP/IP Sever; ATS为TCP/IP Client。

ATS和CIOS Sever的 服务端口为2800。

当前表格的IP地址和服务端口为暂定，CIOS侧的IP地址由信号ATS统一分配。

ATS 服务端口为2800。

当前表格的IP地址和服务端口为暂定，CIOS侧的IP地址由信号ATS统一分配。

  - 热备冗余

对于ATS作为server时：

ATS提供两台FEP硬件热备,一台FEP作为主机，一台FEP作为备机，FEP主机和备机都同时独立工作，对CIOS接口来说，主机和备机没有区别，都能响应CIOS的链接请求。

ATS提供给外部接口两网热备,CIOS单个设备使用单网与ATS建立连接。

CIOS工作模式：

CIOS系统的A机与ATS侧FEPA建立链路，则必须按照消息交互的顺序，完成相应的数据交互；CIOS系统的B机与ATS侧FEPB建立链路，完成相应的数据交互。CIOS系统可以选择任一信息输出（若某一路通信中断，则选择另外一路输出）。CIOS必须周期1~3秒内发送一次“读请求”获取数据，不允许建立只建立链路连接后空闲等待不发送“读请求”信息。

如果CIOS与ATS_FEPA，ATS_FEPB都连接不上，CIOS仍需要依次重复尝试与ATS建立链接并通信。

对于CIOS作为server时：

CIOS提供两台FEP硬件热备,一台FEP作为主机，一台FEP作为备机，FEP主机和备机都同时独立工作，对ATS接口来说，主机和备机没有区别，都能响应ATS的链接请求。

CIOS提供给外部接口两网热备,ATS单个设备使用单网与CIOS建立连接

ATS工作模式：

ATS系统的A机与CIOS侧FEPA建立链路，则必须按照消息交互的顺序，完成相应的数据交互；ATS系统的B机与CIOS侧FEPB建立链路，完成相应的数据交互。ATS系统可以选择任一信息输出（若某一路通信中断，则选择另外一路输出）。ATS必须周期1~3秒内发送一次“读请求”获取数据，不允许建立只建立链路连接后空闲等待不发送“读请求”信息。

如果ATS与CIOS_FEPA，CIOS_FEPB都连接不上，ATS仍需要依次重复尝试与CIOS建立链接并通信。

  - 物理层

ATS与CIOS之间使用冗余网络，硬件连接是使用标准的RJ45端子及双绞线物理连接，物理层特征如下表所示:

| Physical Characteristics | Choices made for |
| --- | --- |
|  | Wired link |
| Standard | IEEE 802.3(Ethernet) |
| Physical support | Ethernet 10/100BaseT |
| Direction | Full-duplex |
| Bits sending order | Big endian |
| Bandwidth/Frequency | 100Mbits/s |
| Modulation type & coding | Manchester |

- 物理层特征

  - 数据链路层

MAC(Medium Access Control)子层基于IEEE 802.3标准，每个设备都使用2个MAC地址。

MAC头由14个字节组成，1个帧校验序列(4字节)将被加在Ethernet帧后面。

  - 网络层

本接口使用IPv4协议作为网络层的协议。

  - 传输层

本接口使用TCP/IP协议作为传输协议。

  - 应用层

ATS系统与CIOS系统接口采用以下通讯协议：基于以太网的MODBUS TCP/IP协议。

- MODBUS TCP/IP协议

  - 协议概述

MODBUS TCP/IP协议由施耐德电器发起制定。

MODBUS TCP/IP协议在应用层采用MODBUS信息定义，在传输层和网络层采用TCP/IP，用于以太网通讯。MODBUS TCP/IP协议和OSI各层之间的对应关系由下图表示：

- Modbus模型（图片来源于MODBUS.org：参考OSI模型的应用层模型）

19世纪70年代MODBUS协议初次发布，至今已经在工业自动化领域广泛应用。MODBUS协议获取简便（访问www.schneiderautomation.com），且便于实现。

MODBUS协议本身没有变化，但对报文的发送方式和速率作了改变，以满足工业应用的实时性需求。MODBUS/TCP由此产生。

MODBUS TCP/IP就是简单地将MDOBUS帧嵌入到TCP帧中。TCP/IP的请求/应答机制能和MODBUS本身的主/从机制很好的配合工作。

  - 报文格式组成（标准MODBUS TCP/IP）

    - 报文格式组成：

| 报头 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |

- 报文格式

    - 报头描述：

| 字段 | 客户端 | 服务端 |
| --- | --- | --- |
| 事务标识 | 由客户端初始化 | 服务端从接收到的请求中拷贝 |
| 协议标识 | 由客户端初始化（固定为：0x0000） | 服务端从接收到的请求中拷贝（固定为：0x0000） |
| 长度 | 由客户端初始化 | 服务端初始化 (应答) |
| 单元标识 | 由客户端初始化 | 服务端从接收到的请求中拷贝 |

- 报头描述

事务标识:

用于事务配对。MODBUS服务端在应答时拷贝来自客户端请求的事务标识。

协议标识:

用于系统内的多元标识。MODBUS协议用0x0000标识。

长度:

长度字段以字节计数，包括单元标识和数据字段。

单元标识:

该字段用于系统内路由。其典型应用为请求和服务器应答报文返回值在该字段值必须相同。

在某些情况下，单元标识携带远程设备的MODBUS从机地址。但在TCP/IP层，MODBUS服务端用其IP地址寻址，因此MODBUS单元标识就没有实际意义。此时该字段值为0xFF。

  - 报文详述

本文中定义的寄存器地址将根据ATS系统和CIOS供应商最终提供的IO点类表作相应的修改。

    - 功能码：0x04(读输入ATS寄存器)

考虑到冗余的设计要求，CIOS系统的FEP定时向ATS系统发送MODBUS Request轮询请求，获取ATS系统管理的列车信息，站台到发点信息，列车联动信息。

CIOS向ATS系统发送轮询请求帧：

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度（字节） | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header 报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | 0x0000-0xFFFF之间变化 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | 0x0006 |
|  | Unit Identifier单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Starting Address 起始地址 | 2 | 0xXXXX |
|  | Number of Registers 寄存器个数 | 2 | 0xXXXX |

- CIOS请求帧

ATS向CIOS返回响应：

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度(字节) | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | 0x0000-0xFFFF之间变化 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | Length长度字段后面的包含字节。 也就是3+2*N Data (as requested)字段包含的字节 |
|  | Unit Identifier 单元标识 | 1 | 0XFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Byte Count 字节个数 | 1 | 该数值为Data数据的长度。 CIOS：获取Data长度不使用该字段，使用Length长度减3 |
|  | Data (as requested)请求的数据 | N | 0xXX……………………….XX（根据实际点表定义） |

- ATS响应帧

注：本表中N、X出现的部分将根据实际点表定义。

    - 功能码：0x04(读输入CIOS寄存器)

考虑到冗余的设计要求，ATS系统的FEP定时向CIOS系统发送MODBUS Request轮询请求，获取CIOS系统管理的火警，供电等信息。

ATS Request轮询周期不能大于3秒，也就是3秒能需要1次请求。CIOS 5秒内没有收到周期，则关闭通信连接。

ATS向CIOS系统发送轮询请求帧：

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度（字节） | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header 报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | 0x0000-0xFFFF之间变化 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | 0x0006 |
|  | Unit Identifier单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Starting Address 起始地址 | 2 | 0xXXXX |
|  | Number of Registers 寄存器个数 | 2 | 0xXXXX |

- CIOS请求帧

CIOS向ATS返回响应：

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度(字节) | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | 0x0000-0xFFFF之间变化 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | Length长度字段后面的包含字节。 也就是3+2*N Data (as requested)字段包含的字节 |
|  | Unit Identifier 单元标识 | 1 | 0XFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Byte Count 字节个数 | 1 | 该数值为Data数据的长度。 ATS：获取Data长度不使用该字段，使用Length长度减3 (N大于125时，该字段为0) |
|  | Data (as requested)请求的数据 | N | 0xXX……………………….XX（根据实际点表定义） |

- ATS响应帧

注：本表中N、X出现的部分将根据实际点表定义。

    - ATS寄存器分配

寄存器

| Content 内容 | Word 字 | High Byte 高字节 | Low Byte 低字节 | R/W 读/写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 1列车数量 1word | 0 | NULL | R |
|  | 1 | 列车数量（2 bytes） |  |
| 2 CIOS 列车 信 息 （110车占用的寄存器组）110*24 | 2 | 第1辆车 train_unit_number 高位(2byte) | R |
|  | 3 | 第1辆车 train_unit_number 低位(2byte) | R |
|  | 4 | 第1辆车 train_service_num高位(2byte) | R |
|  | 5 | 第1辆车 train_service_num低位(2byte) | R |
|  | 6 | 第1辆车 train_serial_number(2byte) | R |
|  | 7 | 第1辆车 dest_id 第1字母(ASCII) | 第1辆车 dest_id 第2字母(ASCII) | R |
|  | 8 | 第1辆车 dest_id 第3字母(ASCII) | 第1辆车 dest_id 第4字母(ASCII) | R |
|  | 9 | 第1辆车 dest_id 第5字母(ASCII) | 第1辆车 dest_id 第6字母(ASCII) | R |
|  | 10 | 第1辆车 direction(2byte) | R |
|  | 11 | 第1辆车 train_tcc_window_id (2byte) | R |
|  | 12 | 第1辆车 train_tcc_window_postion (2byte) | R |
|  | 13 | 第1辆车RollingstockNum)编组数目(2byte) | R |
|  | 14 | 第1辆车 station_id(2byte) | R |
|  | 15 | 第1辆车station_id_in_up_side(2byte) | R |
|  | 16 | 第1辆车station_id_in_down_side(2byte) | R |
|  | 17 | 第1辆车所在ATS小区段名字符1 | 第1辆车所在ATS小区段字符2 | R |
|  | 18 | 第1辆车所在ATS小区段字符3 | 第1辆车所在ATS小区段字符4 | R |
|  | 19 | 第1辆车所在ATS小区段字符5 | 第1辆车所在ATS小区段字符6 | R |
|  | 20 | 第1辆车所在ATS小区段字符7 | 第1辆车所在ATS小区段字符8 | R |
|  | 21 | 第1辆车所在ATS小区段字符9 | 第1辆车所在ATS小区段字符10 | R |
|  | 22 | 第1辆车所在ATS小区段字符11 | 第1辆车所在ATS小区段字符12 | R |
|  | 23 | 第1辆车所在ATS小区段字符13 | 第1辆车所在ATS小区段字符14 | R |
|  | 24 | 第1辆车所在ATS小区段字符15 | 第1辆车所在ATS小区段字符16 | R |
|  | 25 | 第1辆车 列车驾驶模式 |  |  |  |  |  | out of service | plan_train | stop_status | R |
|  | 26 | 第2辆车 train_unit_number 高位(2byte) | R |
|  | 27 | 第2辆车 train_unit_number 低位(2byte) | R |
|  | … |  | R |
|  | … |  | R |
|  | 2639 | 第110辆车所在轨道名字符13 | 第110辆车所在轨道名字符14 | R |
|  | 2640 | 第110辆车所在轨道名字符15 | 第110辆车所在轨道名字符16 | R |
|  | 2641 | 第110辆车列车驾驶模式 |  |  |  |  |  |  | plan_train | stop_status | R |
| 3站台数量 1word | 2642 | 站台数量（2 bytes） | R |
| 4站台到点和发点 （80站台占用的寄存器组）80*13=1040 | 2643 | 站台1：到站离站type(2byte) | R |
|  | 2644 | 站台1： train_unit_number 高位(2byte) | R |
|  | 2645 | 站台1： train_unit_number 低位(2byte) | R |
|  | 2646 | 站台1： train_service_num高位(2byte) | R |
|  | 2647 | 站台1： train_service_num低位(2byte) | R |
|  | 2648 | 站台1：列车dest_id 第1字母(ASCII) | 站台1：列车dest_id 第2字母(ASCII) | R |
|  | 2649 | 站台1：列车dest_id 第3字母(ASCII) | 站台1：列车dest_id 第4字母(ASCII) | R |
|  | 2650 | 站台1：列车dest_id 第5字母(ASCII) | 站台1：列车dest_id 第6字母(ASCII) | R |
|  | 2651 | 站台1 ：列车direction(2byte) | R |
|  | 2652 | 站台1：列车到站时间 高位(2byte) | R |
|  | 2653 | 站台1：列车到站时间 低位(2byte) | R |
|  | 2654 | 站台1：列车离站时间 高位(2byte) | R |
|  | 2655 | 站台1：列车离站时间 低位(2byte) | R |
|  | .. | .. | R |
|  | .. | .. | R |
|  | 3681 | 站台80：列车离站时间 高位(2byte) | R |
|  | 3682 | 站台80：列车离站时间 低位(2byte) | R |

- 寄存器分配

信息一：列车数量  ATS监测的在线列车数目

信息二：列车信息

train_unit_number 列车车组号

train_service_num 列车服务号

train_serial_number列车序列号

dest_id：列车目的地号

列如：0x30 0x34 0x00 0x00 0x00 0x00目的为04

列如：0x41 0x42 0x43 0x00 0x00 0x00 目的为abc

Direction:列车运行方向

0：未知 ；  1：上行； 2：下行

train_tcc_window_id： 列车所在车次窗编号

train_tcc_window_position： 在车次窗里面的位置，一个车次窗可以存多个车，位置（0位置，1位置，2位置） [【0】【1】【2】]整个中括号是一个车次窗。

RollingstockNum：列车编组信息

station_id： 列车所在车站号

station_id_in_up_side：列车上行站

station_id_in_down_side:列车下行站

列车所在ATS小区段名字符:这个采用ASCII码换算：如54 30 31 31 31为T0111。

列车驾驶模式：

车载驾驶模式由ATS提供变更定义给CIOS,CIOS配合ATS变更定义。

stop_status  列车阻塞状态

0：列车未阻塞； 1：列车阻塞在区间

plan_train   列车计划属性

0:非计划车  1：计划车

信息三：载客站台数目: 载客站台数目项目实际的载体站台数目。

示例:  如果值为 0x0023=36  也就是36个站台。 在项目数据没有变更的情况下，该值不会改变。

信息四：站台到点和发点

到站离站type： 0：没有车  1：列车到站； 2：列车离站

Type=0时，其他信息无效。

Direction:列车运行方向

0：未知 ；  1：上行； 2：下行

信息五：站台状态信息

站台清客 0: 未知 ；1: 未清客；2: 站台清客

站台紧急按钮 0: 未知 ；1: 站台紧急按钮未按下；2: 站台紧急按钮按下

站台扣车 0: 未知 ；1: 站台没有扣车；2: 站台被扣车

    - CIOS寄存器分配

寄存器

| Content 内容 | Register 寄存器编号 | Data 数据信息 | R/W 读写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车站火灾信息，40个寄存器，表示40个车站 | 1 | 车站1火灾信息 | R |
|  | 2 | 车站2火灾信息 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 40 | 车站40火灾信息 | R |
| 信息定义 | 0（false）: 车站无火灾；1（true）: 车站火灾 |
| 风机信息，200个寄存器，表示200台风机的停止状态 | 41 | 风机1停止信息 | R |
|  | 42 | 风机2停止信息 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 240 | 风机200停止信息 | R |
| 信息定义 | 0：无停止信号；1：停止； |
| 风机信息，200个寄存器，表示200台风机的正转状态 | 241 | 风机1正转信息 | R |
|  | 242 | 风机2正转信息 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 440 | 风机200正转信息 | R |
| 信息定义 | 0：无正转信号；1：正转； |
| 风机信息，200个寄存器，表示200台风机的反转状态 | 441 | 风机1反转信息 | R |
|  | 442 | 风机2反转信息 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 640 | 风机200反转信息 | R |
| 信息定义 | 0：无反转信号；1：反转； |
| 风机信息，200个寄存器，表示200台风机的故障状态 | 641 | 风机1故障信息 | R |
|  | 642 | 风机2故障信息 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 840 | 风机200故障信息 | R |
| 信息定义 | 0：无故障信号；1：故障； |
| 供电区域状态，128个寄存器表示128个供电区域 | 841 | 1号供电区域失电状态 | R |
|  | 842 | 2号供电区域失电状态 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 1040 | 200号供电区域失电状态 | R |
| 信息定义 | 0 ：无失电信号；1 ：失电； |
| 供电区域状态，128个寄存器表示128个供电区域 | 1041 | 1号供电区域带电状态 | R |
|  | 1042 | 2号供电区域带电状态 | R |
|  | 。。。 | 。。。 | R |
|  | 1240 | 200号供电区域带电状态 | R |
| 信息定义 | 0 ：无带电信号；1 ：带电； |
| 注 | 若一个供电区域既无带电信号又无失电信号，表示改区域因故无法判明带失电状态，对应原点表的“00，未知”状态。 |
| 供电区域数目 | 30001 | 供电区域数目 | R |
| 信息定义 | 牵引供电区域数量，0~128。 |

- 寄存器分配

站台编号附录

ATS在数据确定时提供站台表。

车站station：站编号（小站号）

站台platform_id：车站内载客站台编号

项目数据示例，后续如果站台ID有改动，将通过其他方式给出更新表格。

  - 异常处理

异常处理的目的是：当通讯故障时，向客户端提供与故障相关的信息。

响应功能码＝请求功能码+ 0x80；

错误功能码用于提示错误原因。

| 异常码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | ILLEGAL FUNCTIAON | 服务端不支持请求报文所要求的功能。 原因可能是：此功能仅仅适用于新型设备，当前使用的设备不具备此功能。 此功能码也表明：服务端(从站)处于故障状态，无法处理客户端请求。比如，服务端尚未被初始化，就被要求返回数据。 |
| 02 | ILLEGAL ADDRESS | 服务端不支持请求报文中数据地址。 在某些特定条件下，数据个数和数据长度有可能不对应，从而产生此错误。 如果一个控制器总共有100个寄存器。客户端请求数据包中，如果寄存器的起始地址是96，数据长度为4，这是允许的。但是，如果寄存器的起始地址是96，数据长度是5，异常发生。因为，96＋5 ＝ 101，已经超过了控制器最大寄存器的数量。 |
| 03 | ILLEGAL DATA VALUE | 服务端发现 ：客户端发送的数据中，包含有无效数据。 此异常表明：服务端接收到的数据包含错误。 此异常并不一定意味着：服务端接收的数据包中的，某个数据越限。因为，Modbus协议对特定寄存器的含义不作处理。 |
| 04 | SLAVE DEVICE FAILURE | 当服务端执行相应的功能时：发生了无法恢复的错误。 |

- 异常码

- FTP协议

CIOS和ATS系统使用FTP协议传输时间表信息。

FTP协议中：

- ATS作为FTP的客户端

- CIOS作为FTP的服务端

时间表一旦激活，ATS主FEP向目标CIOS启动FTP服务，向CIOS发送时间表csv格式文件。FTP传输以ASCII格式进行。

每天早上发车之前（例如每天早上4点）ATS 把计划时间表信息FTP给CIOS，在计划时间表发生变化时ATS也将FTP给CIOS，实际时间表的发送时间定义在运营结束后（例如夜里12点）。

  - 时间表格式定义

ATS方面的处理

- ATS系统向CIOS 发起FTP连接请求，打开由CIOS指定的目录(比如 /users/CIOS/TTAB)。

- 进入该目录。

- ATS通过FTP协议，把时间表数据存入这个目录下。

CIOS方面的处理

- CIOS本地指定一个目录；(比如 /users/CIOS/TTAB)

- 向ATS系统分配适当的操作权限

- 不断检查，是否ATS系统已经更新时刻表文件，如果是，则处理目录下csv格式的时间表文件。

时间表格式

计划时刻表的文件名采用如下命名方法：SHL18_PLA_TT_yyyymmddhhmmss.csv，SHL18为上海18号线的线路名称，yyyymmddhhmmss为年月日时分秒。

实际时刻表的文件名采用如下命名方法：SHL18_ACT_TT_yyyymmddhhmmss.csv，SHL18为上海18号线的线路名称，yyyymmddhhmmss为年月日时分秒。

时刻表中的每一行就是按下表排列的格式定义：

|  | Field 字段 | Size (characters) 长度（字节） | Comments 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Row Index 行索引（行号） | 4 |  |
|  | Train Physical Number车体号 | 4 |  |
|  | TimeTable Number时间表号 | 4 |  |
|  | TimeTable Number服务号 | 4 |  |
|  | Destination Number 目的地号 | 4 | ATS 会定义一个目的地号的表。 |
|  | Number of Platforms Train scheduled to pass by 单趟运行经过站台数量 | 2 | This will be the array of the number of sets (Platform ID, Arrival Date/Time, Departure Date/Time) that follows. 所有经过站台的（站台号、到达时间、离开时间）的一个数组 |
|  | Platform ID 站台号 | 10 |  |
|  | Arrival Date / Time 到达日期/时间 | UTC value UTC格式 | UTC (2 words, type unsigned long 2个字长，无符号长整型) |
|  | Departure Date/Time 离开日期/时间 | UTC value Date/Time UTC格式 | UTC (2 words, type unsigned long 2个字长，无符号长整型) |
|  | … |  |  |

- 时间表格式

注：行7至行9的数据将不断重复。重复次数为第6行中所列“站台的数量”。

  - FTP上传的参数

- ATS系统的IP地址应由CIOS系统在以后设计阶段提供。

- 用户名： TBD ， 密码： TBD

- 目录路径应由CIOS系统在以后设计阶段提供。

- 测试

ATS负责牵头组织接口测试，并编制测试大纲及测试记录文档，CIOS系统确认测试大纲及测试记录文档，并配合实施接口测试。

测试文档中包括本接口文档中涉及的所有内容，如物理接口测试、协议测试及消息内容的测试。ATS将在本接口文档中各消息内容确定后提供测试文档。

- 接口管理

  - 接口会议

根据计划召开接口会议，可根据需要增减会议的次数。目的是就接口的定义达成一致。

  - 接口点表及联系方式

ATS需在设计初期提供线路信息给到CIOS，CIOS需设计阶段提供火灾，风机，门禁点表给到ATS。

附表为双方联系接口联系人信息，方便沟通。

| 接口人员 | 邮箱 | 手机号 |
| --- | --- | --- |

- 接口联系人

  - 问题解决措施

在接口的设计及开发过程中，ATS/CIOS系统双方保持联系，不断完善和修订本接口文档。

在项目合同期内，可能会出现一些问题无法通过接口会议协商解决，解决这类问题的过程如下：

1.依据合同，各自解决自己的问题；

2.双方评估该问题给他们的项目所造成的影响，并提出可能的解决方案；

3.讨论问题的解决方案，以解决问题或对整个轨道交通项目影响最小为准，必要时由业主出面协调。

# Comments

标记、留110列车是否足够？设联确认

# Text boxes

上海市轨道交通2号线

信号新增CBTC工程

ATS-CIOS规格书

Ref:SHL2DXGZ/3212/V1.0.0