# 北京冠华天视数码科技有限公司

# 南昌地铁3号线工程
ISCS与PIS接口协议

( version 1.0 )

| 文 件 编 号 ： | GH-SD-PIS-ISCS-V1.0 |
| --- | --- |
| 编制 ： |  | 日期 ： |  |
| 审核 ： |  | 日期 ： |  |
| 审批 ： |  |  |  |

版权所有 翻印必咎© 北京冠华天视数码科技有限公司

文档修订记录

| 修订次第 | 修订 日期 | 修订人 | 修订前 版本号 | 修订 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 页次 | 章节 编号 | 修订内容简述 |  |
| 1 | 2019/7/5 | 索宝雷 |  |  |  |  |  |

目  录

1.	文件目的	1

2.	通讯接口	1

3.	MODBUS TCP/IP	1

3.1	通讯次序	1

3.2	协议格式	1

3.3	报文详述	2

3.4	异常处理	9

4.	数据流	10

4.1	监视	10

4.2	控制	10

5.	备注	12

6.	签字	13

## 文件目的

本文详细描述了PIS和ISCS之间的接口协议。

## 通讯接口

PIS &ISCS系统接口采用基于RJ45连接的标准MODBUS  TCP/IP协议。

## MODBUS TCP/IP

### 通讯次序

PIS &ISCS系统接口采用基于RJ45连接的MODBUS  TCP/IP协议。

ISCS系统的FEP（前端处理器）配置为主机，PIS系统的通讯设备配置为从机。

ISCS每500ms向PIS 发送一次轮询报文。

### 协议格式

MODBUS TCP/IP协议在应用层采用MODBUS信息定义，在传输层和网络层采用TCP/IP，用于以太网通讯。

MODBUS/TCP就是简单地将MDOBUS帧嵌入到TCP帧中。TCP/IP的请求/应答机制能和MODBUS本身的主/从机制很好的配合工作。

报文格式组成：

| Header | Function Code | Data |
| --- | --- | --- |
| 报头 | 功能码 | 数据 |

报头描述：

| 字段 | 客户端 | 服务端 |
| --- | --- | --- |
| 事务标识 | 由客户端初始化 | 服务端从接收到的请求中拷贝 |
| 协议标识 | 由客户端初始化 | 服务端从接收到的请求中拷贝 |
| 长度 | 由客户端初始化 | 服务端初始化 (应答) |
| 单元标识 | 由客户端初始化 | 服务端从接收到的请求中拷贝 |

Transaction Identifier事务标识

用于事务配对。MODBUS服务端在应答时拷贝来自客户端请求的事务标识。

请求和应答通过事务标识相对应。因此，在同一时间，TCP连接的事务标识必须是唯一的。有几种方式应用事务标识。比如简单计数“TCP顺序号”，每次请求时加1。

Protocol Identifier  协议标识

用于系统内的多元标识。MODBUS协议用‘0’标识。

Length长度

长度字段以字节计数，表示后续的报文字节个数。

Unit Identifier单元标识

该字段用于系统内路由。其典型应用为请求和服务器应答报文返回值在该字段值必须相同。

在某些情况下，单元标识携带远程设备的MODBUS从机地址。但在TCP/IP层，MODBUS服务端用其IP地址寻址，因此MODBUS单元标识就没有实际意义了。此时该字段值为0xFF。

### 报文详述

#### 功能码：0x04(读输入寄存器)

ISCS通过04功能码获取PIS设备状态和报警信息。

ISCS向PIS系统发送查询帧，获取PIS系统设备状态和相关数据

注意：一般来说，功能码04所支持的最大字节数不会超过255，在实际通讯中，需根据PIS通讯设备的特性确定最大字节数。

ISCS向PIS轮询服务器和设备状态报文

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度（字节） | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header 报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | TCP sequence number TCP顺序号 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | 0x0006 |
|  | Unit Identifier单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Starting Address 起始地址 | 2 | 0x0001 |
|  | Number of Registers 寄存器个数 | 2 | N(参考具体寄存器定义) |

PIS Response sent to ISCS    PIS向ISCS返回响应

|  | Description描述 | Size(Byte) 长度(字节) | Definition定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | TCP sequence numberTCP顺序号 |
|  | Protocol Identifier协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length长度 | 2 | 字节个数+3 |
|  | Unit Identifier 单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x04 |
|  | Byte Count 字节个数 | 1 | 参考具体寄存器定义 |
|  | Data (as requested)请求的数据 | N*2 | 0xXX……………………….XX |

#### 功能码：0x10(预置多寄存器)

ISCS向PIS系统发送播放文本信息

|  | Description 描述 | Size(Byte) 长度（字节） | Definition含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | TCP sequence numberTCP顺序号 |
|  | Protocol Identifier 协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length 长度 | 2 | 字节个数 |
|  | Unit Identifier 单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x10 |
|  | Write Starting Address 写起始地址 | 2 | 0x0001 |
|  | Number of Registers 寄存器个数 | 2 | N(参考具体寄存器定义) |
|  | Byte Count 字节个数 | 1 | N*2(如果N>125,则字节数为0) |
|  | Data 数据 | N*2 | 0xXX……….XX (参考具体寄存器定义) |

PIS Response sent to ISCS    PIS向ISCS返回响应

|  | Description 描述 | Size(Byte) | Definition 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header报头 | Transaction Identifier 事务标识 | 2 | TCP sequence number TCP顺序号 |
|  | Protocol Identifier 协议标识 | 2 | 0x0000 |
|  | Length 长度 | 2 | 0x0006 |
|  | Unit Identifier 单元标识 | 1 | 0xFF |
| Modbus Data Modbus数据 | Function Code 功能码 | 1 | 0x10 |
|  | Write Starting Address 写起始地址 | 2 | 0x0001 |
|  | Number of Registers 寄存器个数 | 2 | N |

#### 寄存器分配

#### 中心读寄存器(0x04)

| Starting Addrss | High Byte 高字节 | Low Byte 低字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1-16 | 1-15 | 1-14 | 1-13 | 1-12 | 1-11 | 1-10 | 1-9 | 1-8 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
| 2 | 2-16 | 2-15 | 2-14 | 2-13 | 2-12 | 2-11 | 2-10 | 2-9 | 2-8 | 2-7 | 2-6 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 2-1 |
| 3 | 3-16 | 3-15 | 3-14 | 3-13 | 3-12 | 3-11 | 3-10 | 3-9 | 3-8 | 3-7 | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 3-1 |
| 4 | … | 4-15 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4-2 | 4-1 |
| 5 | 5-16 | 5-15 | … | … | … | … | (a) PIS Board Alarm PIS信息发布区域报警 | … | … | … | … | 5-2 | 5-1 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 50 | 50-16 | 50-15 | 50-14 | 50-13 | 50-12 | 50-11 | 50-10 | 50-9 | 50-8 | 50-7 | 50-6 | 50-5 | 50-4 | 50-3 | 50-2 | 50-1 |

- 共50个字用来定义每个PIS信息发布区域的报警状态，最多支持50个车站。每个车站用16位信息来表示，每个车站最多支持16个区，具体定义参见先关点表。每个位的定义为：

0－正常；

1－报警；

#### 车站读寄存器(0x04)

| Starting Addrss | High Byte 高字节 | Low Byte 低字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

具体含义参考中心写入寄存器定义。

#### 中心写入寄存器(0x10)

| Starting Address | High Byte 高字节 | Low Byte 低字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | (f) | (d) | (c) | (b) | (a) |
| 2 | 1-16 | 1-15 | 1-14 | 1-13 | 1-12 | 1-11 | 1-10 | 1-9 | 1-8 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
| 3 | 2-16 | 2-15 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2-2 | 2-1 |
| 4 | 3-16 | 3-15 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3-2 | 3-1 |
| 5 | 4-16 | 4-15 | … | … | (e) Station zone flag 车站区标志 | … | … | … | … | 4-2 | 4-1 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 51 | 50-16 | 50-15 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 50-2 | 50-1 |
| 52 | (g) Message Content - 150 words (Chinese/English) plus 2 words as ending of message 信息内容 - 150字 (中文/英文) 加 2字代表完结符 |
| 53 |  |
| … |  |
| 203 |  |

- Priority Control/优先级控制

对信息车站和信息列车的的控制处理，如下:

1. Emergency Mode 紧急模式

紧急模式: 信息(带有紧急模式)，可以中断低优先权的信息，即全屏操作信息。

2. Normal Mode /正常模式

正常模式: 信息(带有正常模式)，即一般的滚动操作信息。

00: 不用 	N/A

01 （bit 1 and bit 0）: Set Emergency mode/设定紧急模式

10（bit 1 and bit 0） : Set Normal mode/设定正常模式

11: 不用  	N/A

- 播放信息

用2位表示播放信息

00: 不用 	N/A

01（bit 3 and bit 2）: 播放信息

10（bit 3 and bit 2） :停止信息

11: 不用  	N/A

- 预留

- 预留

- Station Zone flag  车站区标志

50个字用来表示信息发布区的选择状态，最多支持50个车站。每个车站最多可表示16个信息发布区域，每个位的定义为：

0: 区域未被选中 	(zone un-selected)

1: 区域被选中		(zone selected)

- 预留

- Message Content/信息内容

共152字，150个字来代表每条文本信息包含最多150个 (不包完结符) 中文字或150个英文字或150个中英文字的组合。2个字来代表完结符，现用2个 " \\ " 代表，放置在发送的最后一个文字后。字码采用UNICODE (UCS-2)。

如果信息的第一个字为0000（16进制），它代表此信息为空。

#### 车站写入寄存器(0x10)

具体含义参考中心写入寄存器定义。

- 车站区标识，只选用本车站设备，跟中心定义一样:

0: 区域未被选中 	(zone un-selected)

1: 区域被选中		(zone selected)

例：10车站的车站ISCS发送时还是使用11寄存器的值，其它车站寄存器补0。

### 异常处理

异常处理的目的是：当通讯故障时，向客户端提供与故障相关的信息。

响应功能码=请求功能码+0x80；

异常码用于指示故障原因；

目前使用的异常码是：01，02，03和04。

| 异常码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | ILLEGAL FUNCTION | 服务端不支持请求报文所要求的功能码。 原因可能是：此功能仅仅适用于新型设备，当前使用的设备不具备此功能。 此功能码也表明：服务端(从站)处于故障状态，无法处理客户端请求。比如，服务端尚未被初始化，就被要求返回数据。 |
| 02 | ILLEGAL ADDRESS | 服务端不支持请求报文中数据地址。 在某些特定条件下，数据个数和数据长度有可能不对应，从而产生此错误。 如果一个控制器总共有100个寄存器。客户端请求数据包中，如果寄存器的起始地址是96，数据长度为4，这是允许的。但是，如果寄存器的起始地址是96，数据长度是5，异常发生。因为，96＋5 ＝ 101，已经超过了控制器最大寄存器的数量。 |
| 03 | ILLEGAL DATA VALUE | 服务端发现 ：客户端发送的数据中，包含有无效数据。 此异常表明：服务端接收到的数据包含错误。 此异常并不一定意味着：服务端接收的数据包中的，某个数据越限。因为，Modbus协议对特定寄存器的含义不作处理。 |
| 04 | SLAVE DEVICE FAILURE | 当服务端执行相应的功能时：发生了无法恢复的错误。 |

## 数据流

### 监视

PIS设备报警

在车站，ISCS每隔500ms向PIS发送1次轮巡报文，以获得寄存器分配表中状态信息。

PIS通信状态

在中心，ISCS每隔500ms向PIS发送1次轮巡报文，以获得OCC PIS系统与各车站PIS系统的通讯状态。

### 控制

#### 信息发送内容

- 车站ISCS发送正常信息到PIS

ISCS 向PIS发送的控制信息如下:

(a) 设置为’10’（普通信息）

(b) 设置为’01’（播放信息）

(e) 设置 ’车站区标志’

(g) 设置信息内容

- 中心ISCS发送紧急信息到PIS

ISCS 向PIS发出紧急控制信息，格式如下:

(a) 设置为’01’（紧急信息）

(b) 设置为’01’（播放信息）

(e) 设置 ’车站区标志’

(g) 设置信息内容

- 中心ISCS发送停止命令到PIS

ISCS 向PIS发出紧急控制信息，格式如下:

(b) 设置为’10’（停止信息）

#### 信息发送格式

- 一包信息发送所有数据，从寄存器1到寄存器203，假如文字内容不足150个字，多余的补0。

- 一包信息发送所有数据，可发送寄存器1到寄存器文字内容最后一个寄存器，例如50个字，发送寄存器1到103。

- 可分成两包发送数据，一包发送123个寄存器，假如文字内容大于60个字的时候，则发送第二包，文字内容不足60个字的时候，只发送第一包数据。

## 备注

本工程没有的功能单独列出

## e

# Comments

50个车站应该是50个字

第6页介绍（c）和（d）为预留，此处c和d有用到，需答疑？

上文介绍信息内容一包可发送150个字，这里写大于60字就需要发送第二包，需答疑？

这表示两种发送模式，可以一包发完所有，也可以拆成两包发送