| 名称 | 无人驾驶信号系统(ATS)与综合监控(ISCS)接口技术规范 |
| --- | --- |
| 代号 |  |
| 版本 | A.1.3 |

签 署 页

无人驾驶信号系统（ATS）与综合监控(ISCS)接口技术规范 各方签字: 上海期安智能科技有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司

| 编 制 | 从小倩 | 工艺 | —— |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 核 | 王民安 | 标准化 | —— |
| 审 核 | 黎邓根 | 批 准 | 张大涛 |

| 版 本 | 变更人 | 变更日期 | 变更说明 | 变更编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.0 | 从小倩 | 2019-04-18 | 创建文档 |  |
| A1.1 | 从小倩 | 2019-04-28 | 修改冗余要求章节内容，修改AFC客流数据描述等 |  |
| A1.2 | 从小倩 | 2019-5-8 | 综合监控厂家补充完成发送车站/隧道火灾信号、隧道区间水泵高水位报警信号、人防门/防淹门位置信号信息的格式 |  |
| A1.3 | 从小倩 | 2019-5-21 | 根据综合监控方的意见，修改智能开战的协议 |  |

目   次

目   次	III

1	概述	1

1.1	目的	1

1.2	参考文件	1

1.3	缩写与定义	1

2	与ISCS系统接口协议描述	1

2.1	软件协议	1

2.1.1	通信方式	1

2.1.2底层帧格式	2

2.1.3应用帧格式	2

2.1.4应用帧清单	3

2.2	功能接口	17

2.3	冗余要求	18

2.4	接口测试	18

3	参数及资料交换	18

4	附录A	19

# 概述

## 目的

本文档是为了明确无人驾驶信号系统（ATS）与综合监控系统（ISCS）之间系统接口的技术规格和工程界面，以指导双方的接口分析、设计、开发、测试、部署和调试等工作的实施。主要由以下内容组成：

信号系统（ATS）与综合监控系统之间的物理接口界面、接口功能、协议规范等。

本文档将作为下列文件编写的依据：接口测试计划；接口测试报告。

## 参考文件

编写和修改该文件时所参考源文件，包括：

1、地铁无人驾驶仿真实验室综合监控（ISCS）项目ISCS与ATS接口规格书-V0.1。

## 缩写与定义

本部分详细描述和解释本文档书写过程中用到的专用术语、英文简写、各种名称定义等。除非另有说明或者上下文另有要求，在本文档中的定义和缩写具有相同定义。

OCC：运营控制中心；

ISCS：综合监控系统；

XH: 信号系统。

信号系统（ATS）：列车自动监控系统

# 与ISCS系统接口协议描述

## 软件协议

### 通信方式

ATS 接口机与综合监控接口机以 10/100M 以太网连接，底层通信协议采用 TCP/IP， 其中 ATS端为TCP SERVER(服务端)，ISCS端为 TCP CLIENT（客户端）。

综合监控接口机向ATS接口机发送的数据包括心跳信息，供电区段状态、AFC客流量信息、车站/隧道火灾信号、隧道区间水泵高水位报警信号、人防门/防淹门位置信号；

ATS接口机向综合监控接口机发送的数据包括心跳信息、列车位置信息、计划信息、ATS设备状态信息、ATS常规命令信息。

TCP SERVER（服务端）侦听端口为2010。

综合监控接口机检查到通信异常后，会再次向服务端2010端口发出链接请求，ATS将响应ISCS的链接请求，关闭此前的通信链路，重新建立新的通信链路。

### 2.1.2底层帧格式

通信的每一帧数据格式定义遵循如下图所示。

图1 信号系统与综合监控系统底层帧数据格式定义

- Data_head：为帧头，两个字节，固定为0xEF，0xEF；

- SN：为序列号，两个字节，初始值为0，每次递增1，计数至0xFFFF后，从0开始重新计数；

- Total：总帧数（1-32），最大定义32个分包；

- Index：当前帧（1-32），对于长度超过后面Data限制的应用数据，需要分包发送和接收，只有在收到Index=Total 时，将前面的帧的Data合并在一起进行处理；

- Data_len：表示后接的整个数据（Dev_Status部分和Data部分）的长度，两个字节，低字节在前，高字节在后；

- Dev_Status：表示设备当前主/备机状态，一个字节，0x01：当前为主机，0x02：当前为备机；

- Data：表示发送的应用数据，包含消息种类和消息内容，一包数据最大为2048字节，对于分包处理，最大长度为2048*32 字节；

- Type：消息种类，2byte，低位在前；

- Content：具体消息内容，根据不同消息种类不同而不同，长度N个byte；

- CRC：两个字节，生成多项式为，初始值为0。范围为SN～Data；

- Data_tail：为帧尾，两个字节，固定为 0xFD，0xFD。

在应用数据量较大需要分包发送情形下，同种类型的应用数据应按顺序依次发送；不得在该类型应用数据发送完之前插发其它种类的数据帧。

### 2.1.3应用帧格式

也就是前面data(n)部分：

Type(2b)content((n-2)b)。

Type：消息种类，2BYTE，低位在前。

Content: 具体消息内容，根据不同消息种类不同而不同，长度(n-2)b。

### 2.1.4应用帧清单

消息种类清单如下：

- 消息种类清单表

| Type | 说明 | 来源 | 发送方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 心跳信息 | ATS、综合监控 | 周期 |
| 0x02 | 列车位置信息 | ATS | 周期+触发式 |
| 0x03 | 计划信息 | ATS | 周期+触发式 |
| 0x04 | 供电信息 | 综合监控 | 周期+触发式 |
| 0x06 | ATS设备状态信息 | ATS | 触发式 |
| 0x07 | AFC客流量 | 综合监控 | 周期 |
| 0x08 | ATS常规联动命令信息 | ATS | 触发式 |
| 0x09 | 车站/隧道火灾信号 | 综合监控 | 周期+触发式 |
| 0x10 | 隧道区间水泵高水位报警信号 | 综合监控 | 周期+触发式 |
| 0x11 | 人防门/防淹门位置信号 | 综合监控 | 周期+触发式 |

以下小节定义各消息的内容content。

#### 2.1.4.1心跳信息

- 心跳信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 4 | 固定 0xFFFFFFFF |

发送条件：通信双方在无数据发送后10秒发送心跳信息，任何一方在30秒内没有收到数据接收时则可认为中断；通信连接需要软件自动重新建立。

#### 2.1.4.2列车位置信息

- 列车位置信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车个数 | 2 | WORD型，低字节在前 |
| 2 | 车组号 | 2 | WORD型，低字节在前 |
| 3 | 车次号 | 2 | WORD型，低字节在前，无车次号，默认为“000” |
| 4 | 司机号 | 2 | WORD型，低字节在前，无司机号，默认为“000” |
| 5 | 方向 | 1 | 正线、停车场、车辆段：1-上行；2-下行（按照4号线轨旁布置图区分上下行） |
| 6 | 车头所在联锁区编号 | 1 | 车头所在联锁区编号 |
| 7 | 位置类型有效标识位 | 1 | 1：物理区段位置有效，精确位置无效。此时，字段9、10置0。 2：物理区段位置无效，精确位置有效。此时，字段8置0。 3：物理区段及精确位置均有效，此时，ISCS系统以精确位置为准。 |
| 8 | 车头所在物理区段名称 | 6 | 联锁区内物理区段名称 稳定版 |
| 9 | 车头所在逻辑分区 | 2 | 联锁区内逻辑分区编号 |
| 10 | 逻辑分区内位置偏移 | 2 | 该列车在逻辑分区内的位置 以该逻辑分区起始点为基准点的距离 0-32767，单位0.1m |
| 11 | 阻塞标识 | 1 | 0-未阻塞，1-阻塞 |
| 12 | 洗车库监视请求 | 1 | 0x55=洗车库监视 0xAA=洗车库监视取消 0xFF=默认值 |
| 13 | 车辆火灾 | 1 | 0x55=采到车辆火灾状态 0xFF=默认值 |
| 14 | 过标标识 | 1 | 0x55= 过标 0xFF=默认值 其他无效； |
| 15 | 车门防夹状态 | 1 | 0x55=采到车辆的车门防夹状态 0xFF=默认值 其他无效； |
| 16 | 障碍物检测有效 | 1 | 0x55=障碍物检测有效 0xAA=障碍物检测无效 0xFF=默认值 |
| 17 | ATS与列车通信断开状态 | 1 | 0x55=ATS与列车通信断开 0xAA=ATS与列车通信恢复 0xFF=默认值 |
| 18 | 申请进入蠕动模式 | 1 | 0x55=申请进入蠕动模式 0xFF=默认值； |
| ….. | ….. | ….. | ….. |
| 20 | 下一列车（2～18） |  | 从“车组号—申请进入蠕动模式”循环 |

发送条件：

列车状态（包括清客站台ID、洗车库监视请求、车辆火灾、过标标识、车门防夹状态、障碍物检测有效、ATS与列车通信断开状态、申请进入蠕动模式、阻塞标识）有变化时立刻发送。

其它情况下，ATS每5秒发送全部列车（正线、车辆段、停车场的所有具有列车识别号的列车）位置信息，该周期可配置，具体数值在调试阶段设置（小于5秒）。

#### 2.1.4.3计划信息

- 计划信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站台数 | 2 | WORD型，按照站台数目进行计划循环（紫色部分） |
| 2 | 车站编号 | 2 | 每个站台对应的车站编号 |
| 3 | 站台编号 | 1 | 在对应车站的站台序号 |
| 4 | 站台列车趟数 | 2 | 当前时间后的列车计划，包括正在进站中的列车以及未进站的（3趟），按顺序进站 |
| 5 | 车组号 | 2 | 车辆编号 |
| 6 | 车次号 | 2 | 车次编号 |
| 7 | 停车类型 | 1 | 0-到开，1-通过 |
| 8 | 基准时间 | 7 | 使用7字节，以数字表示年、月、日、时、分、秒。其中，年：2字节（低位在前）、月：1字节、日：1字节、时：1字节、分：1字节、秒：1字节。 例如，需要传送的时间为2001年9月21日15时29分30秒，则年、月、日、时、分、秒各单位的值分别为：2001、9、21、15、29、30。 按数字转 |
| 9 | 计划到站时间（列车停稳） | 7 | 使用7字节，以数字表示年、月、日、时、分、秒。其中，年：2字节（低位在前）、月：1字节、日：1字节、时：1字节、分：1字节、秒：1字节。 例如，需要传送的时间为2001年9月21日15时29分30秒，则年、月、日、时、分、秒各单位的值分别为：2001、9、21、15、29、30。 |
| 10 | 计划离站时间 | 7 | 使用7字节，以数字表示年、月、日、时、分、秒。其中，年：2字节（低位在前）、月：1字节、日：1字节、时：1字节、分：1字节、秒：1字节。 例如，需要传送的时间为2001年9月21日15时29分30秒，则年、月、日、时、分、秒各单位的值分别为：2001、9、21、15、29、30。 |
| 11 | 终到站 | 2 | 终到车站编号 |
| 12 | 当前状态 | 1 | 0-未到站，1-即将进站，2-到站停稳，3-列车离站 |
| 13 | 是否扣车 | 1 | 0-未扣车，1-扣车中 |
| 14 | 首末班车标志 | 1 | 0-中间车，1-首班车，2-末班车 |
| 15 | 清客站台ID | 6 | 0：无清客站台 1-0xFFFFFFFFFFFE：线路号+车站编号+站台编号 其他非法 有效值 会给码表 |
| 16 | 列车计划循环 |  | 循环序号5-15，循环次数由序号4字段值确定 |
| … | … | … | … |
| 17 | 站台计划循环 |  | 循环序号2-15，循环次数由序号1字段值确定 |
| … | … | … | … |

发送条件:

ATS 每次与综合监控系统连接上时就发送计划；

站台计划有变化时立刻发送；

列车状态（包括未到站，即将进站，列车停稳，列车离站）有变化时立刻发送；

其他情况每隔5s发送。

说明：

列车即将到站的触发时机以时间为原则，之后根据广播值设定。

示例1：假设线路包含两个车站及两个站台：站台A，站台B

共4辆列车在线上：列车A ，列车B，列车C，列车D

消息内容data如下：

站台数：0x02 0x00

站台A信息：

车站编号：0x01 0x00

站台A编号：0x01

站台A列车趟数：0x03 0x00

列车A信息：

车组号，车次号…….首末班车标志

列车B信息

车组号，车次号…….首末班车标志

列车C信息

车组号，车次号…….首末班车标志

站台B信息：

车站编号：0x02 0x00

站台A编号：0x02

站台A列车趟数：0x03 0x00

列车A信息：

车组号，车次号…….首末班车标志

列车B信息

车组号，车次号…….首末班车标志

列车C信息

车组号，车次号…….首末班车标志

示例2：假设数据包为：0x02 …….(2048字节)….0x03 0x04……(2048字节)…..0x05 0x06……(2048字节)….0x07 0x08…..(1024字节)….0x09

则发送帧分包发送包含三个帧消息，分别为：

帧1：

(0xEF 0xEF) (0x05 0x00) (0x04) (0x01) (0x01 0x08) (0x01) (0x02 …..(2048字节)…..0x03) CRC (0xFD 0xFD)

帧头 序列号 总帧数 当前帧  data与Dev_status长度2049字节  主机 data数据               CRC 帧尾

帧2：

(0xEF 0Xef) (0x05 0x00) (0x04) (0x02) (0x01 0x08) (0x01) (0x04 …..(2048字节)…..0x05) CRC (0xFD 0xFD )

帧3:

(0xEF 0xEF) (0x05 0x00) (0x04) (0x03) (0x01 0x08) (0x01) (0x06 …..(2048字节)…..0x07) CRC (0xFD 0xFD)

帧4：

(0xEF 0xEF) (0x05 0x00) (0x04) (0x04) (0x01 0x04) (0x01) (0x08 …..(1024字节)…..0x09) CRC  (0xFD 0xFD)

当帧4接受完毕，total = index 将其与前面接收的所有帧data信息合并即为消息数据。

#### 2.1.4.4供电信息

供电状态信息数据帧的数据包采用码位表的格式发送信息，每两位表示一个供电区间的状态，各码位表中码位具体含义另见附件：码位表含义。

- 供电状态表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码位表长度 | 2 | 该状态信息帧包含的码位表字节长度, 低字节在前，高字节在后 |
| 2 | 供电区间A状态 | 第1字节0位 | 1表示带电，0表示不带电 |
| 3 | 供电区间A状态 | 第1字节1位 | 1表示无效，0表示有效。 |
| 4 | 供电区间B状态 | 第1字节2位， | 1表示带电，0表示不带电 |
| 5 | 供电区间B状态 | 第1字节3位 | 1表示无效，0表示有效。 |
| …… | …… | …… | …… |
| N | 供电区间M状态 | 第x字节y位 | 1表示带电，0表示不带电 |
| N+1 | 供电区间M状态 | 第x字节y+1位 | 1表示无效，0表示有效。 |

图2 供电区间示意图

信号系统根据上表供电状态，显示如图2的示意效果。

一个供电区间指两个区间所之间覆盖的供电臂。如上图所示，区间所1与区间所2之间的供电臂表示供电区间2，区间所2与区间所3之间的供电臂表示供电区间1。

发送方式：

初始化时ISCS发送所有供电区间的状态信息数据帧。

当有供电区间带电状态变化时，ISCS发送所有供电区间的状态信息数据帧。

ISCS系统每隔60s，向ATS系统发送当前所有供电区间的带电信息。

#### 2.1.4.5ATS设备状态信息

每个状态信息数据帧发送某一个联锁区、车辆段/停车场或控制中心的所有设备状态信息。

初始化时ATS系统通信服务器连续发送13帧（分别为10个联锁区、车辆段、停车场和控制中心）状态信息数据帧。

当设备状态变化时，ATS系统通信服务器发送状态变化设备所在联锁区的一个状态信息数据帧，无变化不会发送状态信息数据帧。

状态信息数据帧的数据包采用码位表的格式发送信息，每位的状态为0或1，分别代表该联锁区、车辆段或控制中心的各设备状态，各码位表中码位具体含义另见附加数据：码位表含义。

码位表格式内容示例如下：

| 字节 | 位 | 说明 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | 联锁区编号 | 标识该状态信息数据帧所包含设备状态的联锁区编号。具体编号信息以ATS提供的附加数据为准。 |
| 2 | N/A | 码位表长度Length | 该状态信息帧包含的码位表字节长度, 低字节在前，高字节在后 |
| Length（最大长度为1011） |  | 应用服务器A机连接状态 | 1表示故障，0表示正常 |
|  |  | 应用服务器A机主备状态 | 1表示主机，0表示备机 |
|  |  | 应用服务器B机状态 | 1表示故障，0表示正常 |
|  |  | 应用服务器B机主备状态 | 1表示主机，0表示备机 |
|  |  | 行车调度工作站1设备状态 | 1表示与应用服务器主机连接断开 0表示与应用服务器主机连接正常 |
|  |  | 行车调度工作站2 设备状态 | 1表示与应用服务器主机连接断开 0表示与应用服务器主机连接正常 |
|  |  | 行车调度工作站3设备状态 | 1表示与应用服务器主机连接断开 0表示与应用服务器主机连接正常 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | …… | …… |
|  |  | …… | …… |
|  | … | …… | …… 之后给表 |

#### 2.1.4.6客流量信息

客流量信息数据帧的数据包采用车站编号和车站客流量格式发送。

- 客流量表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站1编号 | 2 | 车站编号（车站编号由ATS提供） |
| 2 | 车站1进站客流量 | 4 | 车站进站客流量 |
| 3 | 车站1出站客流量 | 4 | 车站出站客流量 |
| …… | …… | …… | …… |
| 3*N-2 | 车站n编号 | 2 | 车站编号（车站编号由ATS提供） |
| 3*N-1 | 车站n进站客流量 | 4 | 车站进站客流量 |
| 3*N | 车站n出站客流量 | 4 | 车站出站客流量 |

初始化时ISCS发送所有车站的客流量信息。

ISCS系统每隔60s（具体时间在调试时确定），向ATS系统发送当前所有车站开站运营开始至当前时刻的累计客流量信息。

#### 2.1.4.7 ATS常规联动命令信息

ATS远程常规联动命令是在所定义的任意命令发生变化时，向ISCS发送该命令帧。

- ATS常规联动命令信息

| 序号 | 接口内容 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间戳 | 8 | 1970年0时0分0秒开始的秒数 |
| 2 | 子类型 | 1 | 参见子类型定义码位表 |
| 3 | 联动命令数据长度 | 1 | 联动命令数据长度 |
| 4 | 联动命令 | 1、、、、N | 参见每个联动命令的具体定义 |

- 联动命令子类型信息

| 序号 | 接口内容 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 1 | 触网停送电联动 |
| 2 | 0x02 | 1 | 智能开关站运营联动 |
| 3 | 0x03 | 1 | 工作人员进入自动化区域联动 |

触网停送电联动定义

| 序号 | 接口内容 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触网停送电联动请求 | 1 | 0x55：送电联动请求命令； 0xAA：停电联动请求命令； 0xFF=无命令； 其他=无效 |
| 2 | 触网停送电范围标志 | 1 | 0xFF=全线停送电； 0xE8=指定区域停送电； 其他=无效 |
| 3 | 触网停送电车站编号字符数组长度 | 1 | 触网停送电范围标志为0xE8时，该字段为有效值；触网停送电范围标志为其它值时，此字段的数值为零。 |
| 4 | 触网停送电车站编号字符数组 |  | 此数组的格式定义为“车站编号，车站编号，车站编号，、、、、、、、、” 1个字节、 |

智能开关站运营联动

| 序号 | 接口内容 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能开关站运营联动请求 | 1 | 0x55：智能开站联动请求命令； 0xAA：智能关站联动请求命令； 0xFF=无命令； 其他=无效 |
| 2 | 智能开关站范围标志 | 1 | 0xFF=全线车站； 0xE8=指定车站； 其他=无效 |
| 3 | 智能开关站车站编号字符数组长度 | 1 | 智能开关站范围标志为0xE8时，该字段为有效值；触网停送电范围标志为其它值时，此字段的数值为零。 |
| 4 | 智能开关站车站编号字符数组 |  | 此数组的格式定义为“车站编号，车站编号，车站编号，、、、、、、、、” |

工作人员进入自动化区域联动定义

|  | 接口内容 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员进入自动化区域 | 1 | 0x55=联动请求命令； 0xAA=取消联动； 0xFF=无命令； 其他=无效 |
| 2 | 人防开关编号字符数组长度 | 1 | 当工作人员进入自动化区域值为0x55时，此字段的数值不为零；当工作人员进入自动化区域值为0xFF时，此字段的数值为零。 |
| 3 | 人防开关编号字符数组 |  | 此数组的格式定义为“人防开关编号，人防开关编号，人防开关编号，、、、、、、、、”不确定 |

#### 2.1.4.8车站火灾报警信息

车站（含相邻区间）火灾报警信息数据帧的数据包采用码位表的格式发送信息，每两位表示一个车站和相邻区间的火灾报警状态，各码位表中码位具体含义另见附件：码位表含义。

- 车站火灾报警信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码位表长度 | 2 | 该状态信息帧包含的码位表字节长度, 低字节在前，高字节在后 |
| 2 | 车站/区间1火灾报警状态 | 第1字节0位 | 1表示火灾报警，0表示无报警 |
| 3 | 车站/区间1火灾报警有效标志 | 第1字节1位 | 1表示无效，0表示有效 |
| 4 | 车站/区间2火灾报警状态 | 第1字节2位， | 1表示火灾报警，0表示无报警 |
| 5 | 车站/区间2火灾报警有效标志 | 第1字节3位 | 1表示无效，0表示有效 |
| …… | …… | …… | …… |
| 2*N | 车站/区间N火灾报警状态 | 第x字节y+1位 | 1表示火灾报警，0表示无报警 |
| 2*N+1 | 车站/区间N火灾报警有效标志 | 第x字节y+2位， | 1表示无效，0表示有效 |

发送方式：

初始化时ISCS发送全线所有车站的火灾报警状态信息的数据帧。

当有车站火灾报警状态变化时，ISCS发送所有车站火灾报警状态信息数据帧。

ISCS系统每隔60s，向ATS系统发送当前所有车站火灾报警状态信息。

#### 2.1.4.9隧道区间泵高水位报警信息

隧道区间泵高水位报警信息数据帧的数据包采用码位表的格式发送信息，每两位表示一个隧道区间的高水位报警状态，各码位表中码位具体含义另见附件：码位表含义。

- 隧道区间泵高水位报警信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码位表长度 | 2 | 该状态信息帧包含的码位表字节长度, 低字节在前，高字节在后 |
| 2 | 区间泵1高水位报警状态 | 第1字节0位 | 1表示高水位报警，0表示无报警 |
| 3 | 区间泵1高水位报警有效标志 | 第1字节1位 | 1表示无效，0表示有效 |
| 4 | 区间泵2高水位报警状态 | 第1字节2位， | 1表示高水位报警，0表示无报警 |
| 5 | 区间泵2高水位报警有效标志 | 第1字节3位 | 1表示无效，0表示有效 |
| …… | …… | …… | …… |
| 2*N | 区间泵N高水位报警状态 | 第x字节y位 | 1表示高水位报警，0表示无报警 |
| 2*N+1 | 区间泵N高水位报警有效标志 | 第x字节y+1位 | 1表示无效，0表示有效 |

发送方式：

初始化时ISCS发送全线所有隧道区间泵高水位报警状态信息的数据帧。

当有隧道区间泵高水位报警状态变化时，ISCS发送所有隧道区间泵高水位报警状态信息数据帧。

ISCS系统每隔60s，向ATS系统发送当前所有隧道区间泵高水位报警状态信息。

#### 2.1.4.10防淹门/人防门位置信息

防淹门/人防门位置信息数据帧的数据包采用码位表的格式发送信息，每两位表示一个防淹门/人防门位置状态，各码位表中码位具体含义另见附件：码位表含义。

- 防淹门/人防门位置信息表

| 序号 | 内容 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码位表长度 | 2 | 该状态信息帧包含的码位表字节长度, 低字节在前，高字节在后 |
| 2 | 防淹门/人防门1位置状态 | 第1字节0位 | 1表示关闭，0表示开启 |
| 3 | 防淹门/人防门1有效标志 | 第1字节1位 | 1表示无效，0表示有效。 |
| 4 | 防淹门/人防门2位置状态 | 第1字节2位， | 1表示关闭，0表示开启 |
| 5 | 防淹门/人防门2有效标志 | 第1字节3位 | 1表示无效，0表示有效。 |
| …… | …… | …… | …… |
| 2*N | 防淹门/人防门N位置状态 | 第x字节y位 | 1表示关闭，0表示开启 |
| 2*N+1 | 防淹门/人防门N有效标志 | 第x字节y+1位 | 1表示无效，0表示有效。 |

发送方式：

初始化时ISCS发送全线所有防淹门/人防门位置状态信息的数据帧。

当有防淹门/人防门位置状态变化时，ISCS发送所有防淹门/人防门位置状态信息数据帧。

ISCS系统每隔60s，向ATS系统发送当前所有防淹门/人防门位置状态信息。

## 功能接口

- 在控制中心，信号ATS子系统与综合监控系统（ISCS）接口，提供综合监控所需的行车信息、计划信息、联动信息及信号设备状态信息。

- 信号ATS子系统向ISCS系统提供信息包括：

- 列车位置及列车阻塞信息；

- 轨道占用信息；

- 列车类型；

- 车组号信息；

- 车次号信息；

- 列车接近车站信息

- 列车到站台时间；

- 列车离站台时间；

- 主要设备状态信息。

- 清客站台ID、洗车库监视请求、车辆火灾、过标标识、车门防夹状态、障碍物检测有效、ATS与列车通信断开状态、申请进入蠕动模式信息。

- ATS常规联动命令信息等。

说明：阻塞判断方式：对于通信车，检测到列车在区间停车超过2分钟（可配置）认为阻塞；对于非通信车，在某一物理轨道区段停留时间超过3分钟（可配置），认为阻塞。

- ISCS向信号ATS子系统提供信息包括：

- 供电区段信息；

- AFC客流量信息。

- 车站/隧道火灾信号。

- 隧道区间水泵高水位报警信号。

- 人防门/防淹门位置信号等。

## 冗余要求

仿真实验室项目中ATS 专业与 ISCS 通讯采用单线单网连接方式，不做冗余要求。

## 接口测试

以下测试将由信号系统与综合监控系统共同验证, 监理见证。

测试由ISCS系统供应商牵头，信号系统配合进行。

测试报告由ISCS提交，测试报告由双方承包商、监理签字生效。

- 测试要求

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 | 所有接口 |
| 安装测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点或位置上。 安装测试在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在安装测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 从各系统传送信息是否正确。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证各系统与ISCS接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证各系统与ISCS接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关承包商需根据工程进度协调进行以上的测试。

# 参数及资料交换

- 车站，站台编号信息（由 ATS 提供）

- 逻辑分区定义（由 ATS 提供）

- 联锁区编号信息（由ATS提供）

- ATS系统设备状态码位表信息（由ATS提供）

- 人防开关编号信息（由ATS提供）

- 供电区段划分及编号（由ISCS提供）

- 车站/隧道火灾信号（由ISCS提供）

- 隧道区间水泵高水位报警信号（由ISCS提供）

- 人防门/防淹门位置信号（由ISCS提供）