## 报文详述

（1）大平台通过TCP网络发送数据

| TCPTx（TotalLen长可变数据包） |
| --- |
| 字节 序号 | 数据段 | 说明 | 值 | 备注 |
| 1 | Head | Head Lo | 0xEB | 固定头低字节 |
| 2 |  | Head Hi | 0x90 | 固定头高字节 |
| 3 | SYSID | SYSID | 0xFF | 固定系统标识号 |
| 4 | PacketNo | PacketNo Lo |  | 帧包编号(0 ~ 0xFFFF)自加循环 |
| 5 |  | PacketNo Hi |  | 每包数据按顺序递增1 |
| 6 | TotalLen | TotalLen Lo |  | from Multi-Flag bytes |
| 7 |  | TotalLen Hi |  | 字节数 |
| 8 | Frame Type | Multi-Flag | 0-1 | 0无后续包；1有后续包 |
| 9 | MsgData | MsgID |  | 数据类型1-DI；3-AI |
| 10 |  | MsgCnt Lo |  | 数据点总数 范围: 0 ~ 0xFFFFFF MsgCnt=DI点数或者AI点数 |
| 11 |  | MsgCnt Me |  |  |
| 12 |  | MsgCnt Hi |  |  |
| 13 |  | StartAddressLo |  | 数据起始地址 范围: 0 ~ 0xFFFFFF 本包数据相对于总数据的偏移数 DI的偏移数以字节为单位计算 AI的偏移数以双字节为单位计算 DI：StartAddressx8=DI起始点号 AI：StartAddress=AI起始点号 |
| 14 |  | StartAddressMe |  |  |
| 15 |  | StartAddressHi |  |  |
| 16 |  | Content byte 1 |  | 数据内容 存储顺序：低字节序（前低后高） 不同的数据类型所占字节不一样： DI: 8个点占1个字节、字节里多余出来的位填充0 AI: 1个点占2个字节 N = 2n ( n=1~512) |
|  |  | …… |  | DI:N=2*(MsgCnt+15)/16 |
| 15+N |  | Content byte N |  | AI: N=2*MsgCnt |
|  |  | Check Lo |  | 从1 ~ (15+N)字节计算CRC校验 |
| 17+N |  | Check Hi |  |  |

注： content部分（16~15+N字节），DI按前低字节、后高字节序; AI每个word按前低字节、后高字节序编排组包。

举例：MsgID= 3，第一个AI值= content0002+256*content0001